Коммерческое   предложение «HYUNDAI» HD 65

| МОДЕЛЬ: Hyundai HD 65 Long EURO-3 | ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ 6.5 Т |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ HYUNDAI HD 65 Long

| Колесная формула | 4 х 2 с задним ведущим мостом |
| --- | --- |
| Колесная база | Long |
| Колесная база, мм | 3 375 |
| Габариты | Д, мм | 6 075 |
|  | Ш, мм | 2 000 |
|  | В, мм | 2 250 |
| Колея, мм | Передняя | 1 680 |
|  | Задняя | 1 495 |
| Свес, мм | Передний | 1 120 |
|  | Задний | 1 580 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 2 450 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 6 500 |
| Минимальный радиус разворота | 6,1 м |
| Максимальный угол подъёма | 41 град |
| Двигатель | Тип | Дизельный с турбонагнетателем и интеркулером |
|  | Модель | D4DD EURO-3 |
|  | Характеристика | 4-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр |
|  | Рабочий объём | 3,907 л. |
|  | Макс. Мощность | 140 л.с. |
|  | Макс. Крутящий момент | 38 кг*м |
| Трансмиссия | Механическая, 5-и скоростная |
| Сцепление | гидравлическое управление с пневмоусилителем, витые пружины, одиночное сухое, с демпфером |
| Подвеска | Передняя | полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа |
|  | Задняя | полуэллиптические рессоры |
| Тормоза | Основная тормозная система | барабанного типа на всех колесах с гидравлическим управлением и вакуумным сервоусилителем, двух контурная |
|  | Стояночная тормозная система | барабанного типа на карданном валу |
| Электрооборудование | 24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля |
| Кабина | Длина | STANDART |
|  | Ширина | WIDE |
| Шины | Передние | 7,00 Х 16 - 10PR |
|  | Задние | 7,00 Х 16 - 10PR |
| Топливный бак, л | 100 л |

### Стандартная комплектация HD 65 STD

| Гидроусилитель руля | Cистема принудительного подогрева впускного коллектора |
| --- | --- |
| Запасное колесо | Регулятор тормозных сил |
| Тахометр | Горный тормоз |
| Топливный фильтр с подогревом | Аудиоподготовка, 2 динамика+антенна |
| Буксировочный крюк | АВS |
| Отопитель салона | Противотуманные фары |
| Обогрев зеркал заднего вида | Набор инструментов |
| Покрытие пола | Солнцезащитный козырёк пассажира |

Ориентировочная цена на шасси

«HYUNDAI» HD 65

…33 500 USD

+ НДС… 6 700 USD

* - Цена указана с учетом всех накладных расходов, включая все таможенные платежи и доставку до г. Минска. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.

Дополнительное оборудование для шасси HD 65 (в бел. руб с НДС):

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 24/12V……………………………………..1 225 680 
АВТОМАГНИТОЛА (РАДИО/CD/MP3/USB)………………………………………..1 060 120
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК + АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ…………………………….2 134 600

УСТАНОВКА ПОДОГРЕВА ТОПЛИВА……………………………………..…...от 1 225 680

Срок поставки шасси HD 65 long – июнь-июль 2012
Гарантия на HD 65 long: 2 года или 100 000 км пробега.

Периодичность ТО –15 000 км.

Стоимость нормо-часа при ТО – 189 000 бел. руб. (с учетом НДС).

Техническое обслуживание и ремонт

грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске:

Официальный дилер компании «HYUNDAI Truck and Bus» в Минске - СООО «ЭР СИ ЭМ».

СТО находится по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел. СТО: 8 (017) 237-51-38, 8-029- 6294381.

Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной- воскресенье

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Коммерческий директор СООО «ЭР СИ ЭМ» 		          Сергей Витковский

Тел. 8 029 629 43 81

# Text boxes

Hyundai Truck & Bus

Official Dealer