Коммерческое   предложение «HYUNDAI» HD 65

| МОДЕЛЬ: Hyundai HD 65 | ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ 6.5 Т |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

| Колесная формула |  | 4 х 2 |
| --- | --- | --- |
| Трансмиссия | 5 скоростная ручная (Over Drive) |
| Колесная база |  | длинная |
| Колесная база, мм |  | 3375 |
| Габариты | Д, мм |  | 6075 |
|  | Ш, мм | 2000 |
|  | В, мм | 2250 |
| Колея, мм | Передняя/Задняя | 1680 / 1495 |
| Свес, мм | Передний/Задний |  | 1120/ 1580 |
| Снаряженная масса шасси, кг |  | 2450 |
| Подвеска | полу-элептическая, многолистовая с амортизаторами |
| Разрешенная макс. масса, кг | 6500 |
| Двигатель (модель) | D4DD/Euro 3 |
| Топливный бак, л | 100л |
| Рабочий объем двигателя, см.куб. | 3907 |
| Макс. мощность, л.с./ мак.крутящий момент | 140/380 |

### Стандартная комплектация HD 65 STD

|  | Гидроусилитель руля |  | Cистема принудительного подогрева впускного коллектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запасное колесо |  | Номинальное напряжение 24 вольта |
|  | Тахометр |  | Горный тормоз |
|  | Топливный фильтр с подогревом |  | Аудиоподготовка, 2 динамика+антенна |
|  | Буксировочный крюк |  | Антиблокировочная система АБС |
|  | Система отопления и вентиляции |  | Противотуманные фары |
|  | Обогрев зеркал заднего вида |  | Набор инструментов |

Специальная цена  HYUNDAI  HD 65 
со склада в Минске 33 500 долларов США  +  НДС.

Дополнительное оборудование для шасси HD 65:
КОНДИЦИОНЕР – $637
Э/СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ - $123

* - окончательная стоимость  устанавливается индивидуально, в соответствии с системой скидок,  действующих на предприятии и курсом покупки валюты.  Оплата  в белорусских рублях.

Срок поставки шасси HD 65:  3 месяца
Предоплата: 30%
Гарантия на HD 65: 2 года  или 100 000 км пробега.

Периодичность ТО –15 000 км.

Стоимость нормо-часа при ТО  –39 300 бел. руб. (с учетом НДС).

Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске:

Официальный дилер компании «HYUNDAI Truck and Bus»  в Минске - СООО «ЭР СИ ЭМ».

СТО находится по адресу: г. Минск,  4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел.  СТО: 8 (017)  237-51-38, ммм8-029- 6294381.

Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной - воскресенье

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество

Коммерческий директор  СООО «ЭР СИ ЭМ»                          С.Витковский.

Тел. + 375 29 6294381

# Text boxes

Hyundai Truck & Bus

Official Dialer