Коммерческое предложение

на шасси HYUNDAI HD 120 Extra Long с бортовым кузовом, каркасом и тентом

| МОДЕЛЬ: Hyundai HD 120 Extra Long | ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ 12 520кг |
| --- | --- |

- Характеристики грузового автомобиля  на базе шасси Hyundai  HD 120

| Колесная формула | 4 х 2 |
| --- | --- |
| Трансмиссия | 6 скоростная ручная (KH 10) |
| Колесная база | Extra Long |
| Колесная база, мм | 4 895 |
| Габариты | Д, мм | 8 590 |
|  | Ш, мм | 2 540 |
|  | В, мм | 3650 |
| Колея, мм | Передняя/Задняя | 1 870/1 660 |
| Свес, мм | Передний/Задний | 1 245/2 480 |
| Вес снаряженного транспорта, кг | 5 880 |
| Подвеска | Зависимая, Полуэллиптическая, многолистовая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Разрешенная макс. масса, кг | 12 520 |
| Тормозная система | Пневматическая, тормозной механизм всех колес –барабанные , с ABS |
| Двигатель (модель) | D6GA турбодизель |
| Топливный бак, л | 200 л |
| Рабочий объем двигателя, см.куб. | 5899, 6-ть цилиндров |
| Макс. мощность, л.с./rpm | 225/2,500 |
| Макс.крутящий момент N/m.rpm | 637/1400 |
| Кабина | Цельнометалическая, трехместная, спальная кабина |
| Кузов | Платформа бортовая, оборудованная тентом, объемом 38 куб.м. |
| Размеры кузова( внутренние) длина\ширин\высота | 6240\2480\2460 |
| Шины |  | 245\70 R19,5 |
|  | Индекс нагрузки | 136\134 |

### Стандартная комплектация  HD 120 Extra Long:

|  | Гидроусилитель руля Горный тормоз |  | Система принудительного подогрева впускного коллектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запасное колесо Центральный замок |  | Регулятор тормозных сил Электростеклоподъемники |
|  | Тахометр |  | AM/FM радио |
|  | Круиз контроль |  | 2 динамика+антенна |
|  | ASR |  | ABS |
|  | Отопитель салона Спальное место |  | Противотуманные фары 24 вольта |
|  | Обогрев зеркал заднего вида Складывающее центральное сиденье |  | Регулируемая рулевая колонка Цифровые часы |

- Стоимость  и условия поставки:

Стоимость  HYUNDAI  HD 120  Extra Long  с бортовым кузовом,

каркасом и тентом

Вы узнаете, позвонив в отдел продаж.

Срок поставки:  -  в течение 30 дней после предоплаты.

- Гарантия и Техническое обслуживание.

Гарантия на HD 120: 3 года  или 150 000 км пробега.

Периодичность ТО –20 000 км.

Стоимость нормо-часа при ТО  – 326 000 бел. руб. (с учетом НДС).

Техническое обслуживание и ремонт грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске и Бресте:

Официальный дилер компании «HYUNDAI Truck and Bus»  в Минске - СООО «ЭР СИ ЭМ».

СТО находится по адресу: г. Минск,  4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел.  СТО: 8 (017)  237-51-38, 8-029- 6294381.

Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной- воскресенье

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

Отдел   продаж СООО «ЭР СИ ЭМ».                  Тел.  8- 029- 629- 43- 81