Коммерческое предложение
HYUNDAI HD 170 long 
с изотермическим кузовом «КУПАВА»  5700Н4 (0.7)

| МОДЕЛЬ: Hyundai HD 170 EURO-4 | ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ 17 100 КГ |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ HYUNDAI HD 170 long

| Колесная формула | 4 х 2 с задним ведущим мостом |
| --- | --- |
| Колесная база | Long |
| Колесная база, мм | 5 850 |
| Габариты | Д, мм | 9 525 |
|  | Ш, мм | 2 245 |
|  | В, мм | 2 920 |
| Колея, мм | Передняя | 2 040 |
|  | Задняя | 1 850 |
| Свес, мм | Передний | 1 495 |
|  | Задний | 1 980 |
| Клиренс | 285 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 6 430 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 17 100 |
| Минимальный радиус разворота, м | 10,1 |
| Максимальный угол подъёма | 33 |
| Двигатель | Тип | Дизельный с турбонагнетателем и интеркулером |
|  | Модель | D6AB-D+DOC / EURO-4 |
|  | Характеристика | 6-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр Непосредственный впрыск |
|  | Рабочий объём | 11 149 л. |
|  | Макс. Мощность | 290 л.с. |
|  | Макс. Крутящий момент | 110 кг*м |
| Трансмиссия | Механическая, 6-и скоростная |
| Сцепление | Гидравлическое управление в пневмоусилителем, витые пружины, одиночное сухое с демпфером |
| Подвеска | Передняя | Полуэллиптические рессоры с гидравлическим амортизатором двойного действия телескопического типа |
|  | Задняя | Полуэллиптические рессоры |
| Тормоза | Основная тормозная система | пневматическая, барабанного типа на всех колесах с S-образным разжимным кулаком и энергоаккумуляторами, двух контурная |
|  | Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы на задних колесах |
| Электрооборудование | 24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля |
| Кабина | Тип | SLEEPER CAB |
|  | Длина | STANDART |
|  | Ширина | WIDE |
| Шины | Передние | 11,00 Х 20 - 16PR |
|  | Задние | 11,00 Х 20 - 16PR |
| Топливный бак, л | 200 л |

### Стандартная комплектация HD 170 long STD

|  | Гидроусилитель руля |  | Cистема принудительного подогрева впускного коллектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запасное колесо |  | Регулятор тормозных сил |
|  | Тахометр |  | Пневматический стояночный тормоз |
|  | Покрытие пола |  | Моторный тормоз |
|  | Буксировочный крюк |  | Аудиоподготовка |
|  | Отопитель салона |  | 2 динамика+антенна |
|  | Спальное место |  | АВS |
|  | Тонировка верхней части лобового стекла |  | Противотуманные фары |
|  | Карниз для занавесок по периметру кабины |  | Регулируемая рулевая колонка |
|  | Ящик для инструментов |  | Водительское сидение с регулировкой |

### Кузов изотермический «КУПАВА» 5700Н4

| Коэффициент теплопроводности | 0.7 Вт/м2 ОС |
| --- | --- |
| Внутренние размеры кузова, мм | Длина | 7 410 |
|  | Ширина | 2 488 |
|  | Высота | 2 450 |
| Внешние размеры кузова, мм | Длина | 7 572 |
|  | Ширина | 2 296 |
|  | Высота | 2 639 |
| Толщина панелей кузова, мм | Крыша | 50 |
|  | Передняя стенка | 50 |
|  | Боковая стенка | 50 |
|  | Пол | 132 |
|  | Двери | 57 |
| Объём фургона, м2 | 45,1 |
| Исполнение |
| Наружная обшивка | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Внутренняя обшивка | Неокрашенная оцинкованная сталь |
| Утеплитель | Пенополиуретан |
| Покрытие пола | Пенополиуретановая заливка |
| Фурнитура | Нержавеющая NEVPA (Турция) |
| Дверной проём | Нержавеющая сталь |
| Наружная окантовка кузова | Профиль из оцинкованной стали |
| Боковое защитное ограждение автомобиля |
| Задний бампер безопасности с кроншейнами окрашенный |
| Маркировка светоотражающей плёнкой |
| ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ ПОДРАМНИКА!!! |

Специальную цену на грузовой автомобиль

«HYUNDAI» HD 170 long

Вы сможете узнать позвонив  в отдел продаж.

* Цена указана с учетом всех накладных расходов, включая все таможенные платежи и доставку до г. Минска.

Срок поставки шасси HD 170 – август 2012
Изотермический кузов будет изготовлен в течение 30 дней после предоплаты.

Предоплата 30% от стоимости автомобиля.

Гарантия на HD 170: 3 года или 100 000 км пробега.

Стоимость нормо-часа при ТО – 260 000 бел. руб. (с учетом НДС).

Техническое обслуживание и ремонт

грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске:

Официальный дилер компании «HYUNDAI Truck and Bus» в Минске - СООО «ЭР СИ ЭМ».

СТО находится по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел. СТО: 8 (017) 237-51-38, 8-029- 6294381.

Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной- воскресенье

Наши партнёры: ОАО «Спартак»
                                    ИООО «Данонбел»
                                    ОАО «Кобринский мясокомбинат»
                                    СОАО «Коммунарка»

ООО «Добрада»

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Коммерческий директор СООО «ЭР СИ ЭМ» 			     Сергей Витковский

Тел. 8 029 629 43 81