Коммерческое предложение

HYUNDAI HD 170 long ШАССИ

| МОДЕЛЬ: Hyundai HD 170 ШАССИ EURO-4 | ПОЛНАЯ МАССА АВТОМОБИЛЯ 17 100 КГ |
| --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ HYUNDAI HD 170 long

| Колесная формула | 4 х 2 с задним ведущим мостом |
| --- | --- |
| Колесная база | Long |
| Колесная база, мм | 5 850 |
| Габариты | Д, мм | 9 525 |
|  | Ш, мм | 2 245 |
|  | В, мм | 2 920 |
| Колея, мм | Передняя | 2 040 |
|  | Задняя | 1 850 |
| Свес, мм | Передний | 1 495 |
|  | Задний | 1 980 |
| Клиренс | 285 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 6 430 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 17 100 |
| Минимальный радиус разворота, м | 10,1 |
| Максимальный угол подъёма | 33 |
| Двигатель | Тип | Дизельный с турбонагнетателем и интеркулером |
|  | Модель | D6AB-D+DOC / EURO-4 |
|  | Характеристика | 6-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр Непосредственный впрыск |
|  | Рабочий объём | 11 149 л. |
|  | Макс. Мощность | 290 л.с. |
|  | Макс. Крутящий момент | 110 кг*м |
| Трансмиссия | Механическая, 6-и скоростная |
| Сцепление | Гидравлическое управление в пневмоусилителем, витые пружины, одиночное сухое с демпфером |
| Подвеска | Передняя | Полуэллиптические рессоры с гидравлическим амортизатором двойного действия телескопического типа |
|  | Задняя | Полуэллиптические рессоры |
| Тормоза | Основная тормозная система | пневматическая, барабанного типа на всех колесах с S-образным разжимным кулаком и энергоаккумуляторами, двух контурная |
|  | Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы на задних колесах |
| Электрооборудование | 24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля |
| Кабина | Тип | SLEEPER CAB |
|  | Длина | STANDART |
|  | Ширина | WIDE |
| Шины | Передние | 11,00 Х 20 - 16PR |
|  | Задние | 11,00 Х 20 - 16PR |
| Топливный бак, л | 200 л |

### Стандартная комплектация HD 170 long STD

|  | Гидроусилитель руля |  | Cистема принудительного подогрева впускного коллектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запасное колесо |  | Регулятор тормозных сил |
|  | Тахометр |  | Пневматический стояночный тормоз |
|  | Покрытие пола |  | Моторный тормоз |
|  | Буксировочный крюк |  | Аудиоподготовка |
|  | Отопитель салона |  | 2 динамика+антенна |
|  | Спальное место |  | АВS |
|  | Тонировка верхней части лобового стекла |  | Противотуманные фары |
|  | Карниз для занавесок по периметру кабины |  | Регулируемая рулевая колонка |
|  | Ящик для инструментов |  | Водительское сидение с регулировкой |

Специальную цену Вы можете узнать позвонив в отдел продаж.

*

Оплата в белорусских рублях по курсу покупки валюты на день оплаты.

Срок поставки шасси HD 170 long - 1 сентября
Гарантия на HD 170 long: 3 года или 100 000 км пробега.

Периодичность ТО –15 000 км.

Стоимость нормо-часа при ТО – 249 200 бел. руб. (с учетом НДС).

Техническое обслуживание и ремонт

грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске и Бресте:

Официальный дилер компании «HYUNDAI Truck and Bus» в Минске - СООО «ЭР СИ ЭМ».

СТО находится по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел. СТО: 8 (017) 237-51-38, 8-029- 6294381.

Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной- воскресенье

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Коммерческий директор СООО «ЭР СИ ЭМ» 			     Сергей Витковский

Тел. 8 029 629 43 81

# Text boxes

Hyundai Truck & Bus

Official Dialer