Коммерческое предложение на «HYUNDAI HD 120» 
с изотермическим кузовом «Купава».

- Характеристика «Hyundai HD 120»:

| Автомобиль белорусского производства, ПТС 2019 года выпуска. |
| --- |
| Категория транспортного средства | N3 |
| Колесная база, мм | 4 895 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 4 100 |
| Разрешенная макс. масса, кг | 12 520 |
| Двигатель | Тип | Дизельный с турбонагнетателем и интеркулером |
|  | Модель | D6GA, Евро5. |
|  | Характеристика | 6-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр |
|  | Рабочий объём/Мощность | 5 899 л/225л.с. |
|  | Макс. крутящий момент | 65 кг*м |
| Трансмиссия | Механическая, 6-и скоростная |
| Подвеска | Зависимая, Полуэллиптическая, многолистовая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза | Основная тормозная система | Пневматическая, тормозной механизм всех колес –барабанный , с ABS |
|  | Стояночная тормозная система | Пневматический стояночный тормоз |
| Электрооборудование | 24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля |
| Кабина | Цельнометалическая, трехместная, спальная кабина Ширина от двери до двери – 2030 мм, Размер спальника -1880*540мм, Длина от лобового стекла- до спинки/до заднего-1200/1720 мм. |
| Шины | 245\70 R19,5 |
| Топливный бак, л | л |
| Ориентировочный расход топлива | 17,5 литра на 100 км (Данные БелНИИТ Транстехника) |

### Стандартная комплектация HD 120 Extra long:

| Гидроусилитель руля Горный тормоз |  | Свечи накала |
| --- | --- | --- |
| Запасное колесо Центральный замок |  | Регулятор тормозных сил Электростеклоподъемники |
| Тахометр |  | AM/FM радио |
| Регулятор холостого хода |  | 2 динамика+антенна |
| Спальное место |  | ABS, ASR |
| Печка салона Сидение водителя на подвеске |  | Противотуманные фары 6 зеркал бокового вида |
| Обогрев зеркал заднего вида Складывающее центральное сиденье |  | Регулируемая рулевая колонка Цифровые часы |

### Характеристика изотермического кузова  «Купава 4700Н3» (Минск):

| Коэффициент теплопроводности | 0.7 Вт/м2 ОС |
| --- | --- |
| Внутренние размеры кузова, мм | Длина | 6140 |
|  | Ширина | 2480 |
|  | Высота | 2150 |
| Грузоподьемность | 6 590 кг |
| Количество паллет | 14 |
| Толщина панелей кузова, мм | Крыша и боковые стенки | 50 |
|  | Пол | 86 |
|  | Двери | 57 |
| Стены, крыша | Оцинкованные окрашенные панели |
| Двери задние, двухстворчатые | Оцинкованные окрашенные панели |
| Внутренний объем | 32,7 куб.м. |
| Дверной проём, фурнитура | из нержавеющей стали с усиленным порогом |
| Погрузочная высота, см | 120 |

- Стоимость и сроки поставки.

Стоимость  автомобиля Вы узнаете, позвонив в отдел продаж.

8(029)6294381.

  - Срок Поставки – 30 дней.

- Гарантия и техническое обслуживание:

Гарантия на HD 120:      3 года или 150 000 км пробега.     Условия гарантии приведены в сервисной книжке Hyundai.

Гарантия на кузов:         2 года.

Периодичность ТО –20 000 км.

Техническое обслуживание и ремонт  грузовых автомобилей «HYUNDAI» в Минске:

Официальный дилер компании «Хендэ    Мотор   Коммерческие   Автомобили   РУС» в Минске –

ООО «ЭР СИ ЭМ».

СТО находится по адресу: г. Минск, 4-й пер. Кольцова, д.3.,

Тел. СТО: 8 (017) 325-51-38,              8(029) 629 43 81.

Время работы: с 9.00 до 19.00, выходной – воскресенье.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Отдел продаж ООО «ЭР СИ ЭМ»          Сергей Витковский

Тел. 8 029 629 43 81

# Text boxes

Hyundai Truck & Bus

Official Dealer