Коммерческое   предложение

автомобиль «Купава»  на базе «Hyundai» HD78 Евро-5 с

изотермическим кузовом.

- Характеристики автомобиля «Купава 37HD00.

| Товар белорусского производства. |
| --- |
| Марка, модель транспортного средства | «Купава 37НD00» |
| ПТС транспортного средства | 2019 года, ООО «МАЗ-Купава» |
| Технически допустимая общая масса, кг | 7500 |
| Нагрузка на оси передняя/задняя, кг | 3000/5100 |
| Габариты автомобиля | Д, мм | 6670 |
|  | Ш, мм | 2238 |
|  | В, мм | 3100 |
| Двигатель (модель)/объем двигателя | D4GA/Euro 5, турбо дизель/3933 см.куб.. |
| Топливный бак, л | 100л |
| Рекомендуемая норма расхода топлива (данные БелНИИТ Транстехника) | 14,1 литра |
| Макс. мощность, л.с./мак.крутящий момент, Н/М | 170/65 |
| Трансмиссия | 5 скоростная ручная (Over Drive) |
| Подвеска | Рессорная, на многоолистовых рессорах с гидравлическими амортизаторами двойного действия |
| Кабина | 3-х местная(2+1) |
| Шины | 7,5 R17,5 бескамерные |

### Комплектация  грузового  автомобиля  «Купава».

Гидроусилитель руля					Свечи накала

Электрические стеклоподъемники			Обогрев зеркал заднего вида

Тканевая обивка сидений.				Горный тормоз

Антигравийная  защита кабины			Магнитола

Центральный замок					Противотуманные фары

Подогрев топливного фильтра			Аудиоподготовка, 2 динамика+антенна

Система курсовой устойчивости VDC		Cистема АВS

Система вызова экстренных служб (ГЛОНАСС).

- Изотермический кузов  «Купава».

Кузов «Купава» с   коэффициентом теплопроводности  -  0,7

- Толщина панелей – 50 мм

- Сэндвич панели, утеплитель экструзионный пенополистирол

- двери задние распашные двухстворчатые, 2–е петли, фиксаторы дверей.

- Объем кузова  - 21,4  куб.м

- Размер кузова внутренний- 4950*2130*2033

- Размещение в кузове - 10 европалет.

- Грузоподъемность – 3540 кг.

- Фурнитура и дверной проем – нержавеющая сталь

- Пол – полиуретановое покрытие с гранитной крошкой.

- Закладные под холодильную установку.

- Задний и боковой бампер безопасности, светоотражающая лента, поручень, лестница, пластиковые брызговики, габаритные огни.

- Светодиодное освещение кузова.

- Стоимость и сроки поставки:

Стоимость комплектного автомобиля

Вы узнаете, обратившись в отдел продаж.

8 029 6294381.

Срок поставки  автомобиля:  30 рабочих дней.

- Сервисное обслуживание и гарантия.

Гарантия на HD 78:   3 года  или 200 000 км пробега.

Сервисное обслуживание грузовых автомобилей HYUNDAI в Минске:

Периодичность ТО –15 000 км.

Стоимость нормо-часа при ТО  – 36 бел. руб. (без НДС).

СТО находится по адресу: г. Минск,  4-й пер. Кольцова, д.3., Тел.: 8 (017)  237-51-38.

В наличии на складе полный набор запасных частей и материалов для технического обслуживания и ремонта.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество

Отдел продаж   ООО   «ЭрСиЭм»     Cергей Витковский.

ТЕЛ. 8(029) 629 43 81.

# Text boxes

Hyundai Truck & Bus

Official Dialer